| СОГЛАСОВАНО: |  | СОГЛАСОВАНО: |
| --- | --- | --- |
| Председатель комитета Дрэг-рейсинга РАФ _____________ Саферян Т.А. "____"______________ 2010 г. |  | Председатель Общественной организации "Спортивный автоклуб РБ" _____________ Капитонов Д.Г. "____"______________ 2010 г. |

# ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Единого Чемпионата Урала и Поволжья по Дрэг-рейсингу

сезон 2010

## ОРГАНИЗАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

  - Организаторами соревнований являются представители городов участников, составляющие вместе Оргкомитет Чемпионата.

  - Соревнования организуются и проводятся в соответствии со Спортивным кодексом РАФ (СК РАФ), Правилами соревнований по Дрэг-рейсингу 2010 г., Техническими требованиями к автомобилям участвующим в национальных соревнованиях по Дрэг-рейсингу (ТТ), Статье 253 приложения J к МСК ФИА, Официальным Регламентом Единого Чемпионата Урала и Поволжья по Дрэг-рейсингу.

  - Настоящие соревнования проводятся в соответствии со статьей 18.2 СК РАФ – являются классифицируемыми, результаты признаются официально и могут служить основанием для получения Разрядов.

  - Руководитель гонки и Технический Комиссар приглашаются Организатором по согласованию с Оргкомитетом Чемпионата. Секретарь соревнования обеспечивает публикацию текущих и итоговых результатов этапа Чемпионата на официальном сайте www.echup.ru в течение 3 (Трех) дней после окончания этапа Чемпионата.

  - Организатор должен обеспечить работу электронного хронометража на протяжении всей гонки. В случае выхода из строя системы электронного хронометража, Судейская бригада должна обеспечить переход на ручной хронометраж.

  - Состав официальных лиц соревнования публикуется в Частном Регламенте этапа.

  - Соревнования Чемпионата проводятся под наблюдением Коллегии Спортивных Комисаров (КСК), назначаемых из представителей Оргкомитета на каждый этап Чемпионата. КСК состоит из нечетного количества Комиссаров. КСК принимает окончательное решение о состоятельности Этапа, а также выполняет функции согласно СК РАФ (ст. 141).

Состав КСК публикуется в Частном Регламенте, либо в номерном Бюллетене организатора в день соревнований.

  - Любые изменения Регламента соревнований (ст. 66 СК РАФ) публикуются в номерном Бюллетене организатора с указанием даты и времени публикации. Официальные изменения вступают в силу с момента публикации. Решения, принимаемые в целях обеспечения безопасности, вступают в силу и исполняются немедленно.

  - Организатор не несет ответственности за убытки и ущерб как по отношению к участникам и их имуществу, так и за убытки, причиненные третьим лицам и их имуществу в ходе соревнований. Эта ответственность возлагается на непосредственного виновника.

## ТРЕБОВАНИЯ К ДРЭГ СТРИПУ

  - Длина трассы — 402,34 метра (1/4 мили).

  - Длина зоны торможения — 500 метров.

  - Ширина трассы — 12 метров на 2 полосы.

  - Направление движения — от старта к финишу по прямой.

  - Покрытие – асфальт либо мелкозернистый бетон.

## ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

  - Программа соревнований публикуется за две недели до проведения Этапа и должна включать в себя следующую информацию:

- Время прохождения административных проверок (АП)

- Время прохождения Технической инспекции (ТИ)

- Время начала Квалификационных заездов

- Время публикации стартовой ведомости

- Время торжественного открытия соревнований

- Время начала основных заездов

- Время начала церемонии награждения

  - Время, отведенное на Квалификацию и Основные заезды может быть изменено, в зависимости от количества Участников.

## УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

  - К участию в Соревновании заездам допускаются Участники, подавшие заявку, уплатившие Заявочный взнос и прошедшие административную и техническую инспекции.

  - На административной проверке Участник обязан предоставить:

- Заполненную регистрационную форму;

- Документ, удостоверяющий личность;

- Действующие лицензии Участника и Водителя, категории не ниже Е (Водитель, заявляющий на участие в соревнованиях свой автомобиль, становится одновременно и Участником, поэтому он  должен иметь обе указанные лицензии);

- Документы, дающие право на управление транспортными средствами;

- Технический или спортивный паспорт на автомобиль.

  - Водители, которым на момент проведения Соревнования не исполнилось 18 лет, обязаны предъявить нотариально заверенное письменное согласие на их участие в Соревнованиях от обоих родителей. Допуск Водителя в таких случаях рассматривается Организатором Этапа строго индивидуально с учетом состава участников и состояния трассы.

  - Заявочный взнос в каждый класс Чемпионата на каждом этапе составляет не более 2000 рублей (кроме класса Абсолют см.  п 4.4).

  - Заявочный взнос в класс Абсолют на каждом этапе составляет не более 1000 рублей.

  - Заявочный взнос полностью возвращается в случаях:

- Отклонения Заявки на участия

- Отмены соревнования или переноса более, чем на 24 часа.

## КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ УЧАСТНИКОВ

  - Классы автомобилей.

### Группа "СПОРТ"

•Класс SL (Стрит Лайт)

Кузовные, моноприводные легковые автомобили, оснащенные двигателем без нагнетателя

• Класс FWD SPORT ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД.

Кузовные легковые автомобили с приводом на переднюю ось.

• Класс RWD SPORT ЗАДНИЙ ПРИВОД.

Кузовные легковые автомобили с приводом на заднюю ось.

• Класс AWD SPORT ПОЛНЫЙ ПРИВОД.

Кузовные полноприводные легковые автомобили.

• Класс АБСОЛЮТ. 							                                      	      Кузовные легковые автомобили, а так же специально изготовленные четырехколесные автомобили без ограничения типа привода (Багги, формула Русь, формула Эстония и т.п), соответствующие ТТ.

  - На Соревновании в одном классе водитель может участвовать только на одном автомобиле.

  - На Соревновании в одном классе на одном автомобиле не могут участвовать разные водители. Команда вправе зарегистрировать в своем составе одного Резервного (запасного) пилота. Решение о смене водителя-пилота за рулем любого из автомобилей в ходе соревнований на Резервного - в компетенции Руководителя команды-Участника. Письменная заявка о замене пилота подается Руководителю соревнований (или Главному Судье) не менее чем за 10 минут до заезда.

  - Водитель может участвовать в разных классах на разных автомобилях

  - Класс АБСОЛЮТ является открытым для всех участников без ограничений по типу привода.

  - Объем двигателя, наличие турбины, компрессора, системы закиси азота и т.п. не влияют на постановку в класс, За исключением Класса SL (Стрит Лайт ).

  - Окончательное решение о постановке Участника в класс принимается Техническим комиссаром.

  - Организаторы оставляют за собой право снять автомобиль Участника с Соревнования в случае, если его технические характеристики изменились по отношению к заявленным или его дальнейшая эксплуатация во время соревнования может быть опасна для имущества или жизни и здоровья самого Участника, зрителей, представителей Организатора или третьих лиц.

## ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

  - По прибытию, согласно расписанию, Участники проходят Административную проверку, медицинский и допинг контроль, получают Заявочную форму, оплачивают заявочный взнос, получают и наклеивают на автомобиль стартовые номера после чего проходят ТИ.

  - После прохождения техкомиссии Участник обязан сдать Заявочную форму (с отметкой Технического комиссара) секретарю соревнования и ждать в Паддоке объявления о начале Тренировочных заездов.

  - После сдачи заявки секретарю соревнования изменить заявленные Водителем классы невозможно.

  - В любой момент гонки автомобили участников могут быть подвергнуты дополнительной технической инспекции.

  - Тренировка

    - Участник вправе сделать 2 (Два) тренировочных заезда либо не делать вовсе по своему усмотрению.

    - По окончании Тренировочных заездов участники остаются в Паддоке до объявления начала Квалификационных заездов.

  - Квалификационные заезды.

    - Максимальное количество разрешенных квалификационных попыток 2 (Две), минимальное количество 1 (Одна), независимо от количества классов, заявленных для участия

    - Квалификационные заезды проводятся между двумя участниками соревнований попарно в произвольном порядке с фиксированием результата по каждой дорожке.

В случае, когда заявившихся участников нечетное количество, допускается участие в квалификационном заезде одного автомобиля.

    - Время в квалификационных заездах определяется с помощью электронной системы хронометража, с точностью до 0,001 сек. Для определения результатов квалификационных заездов учитывается время ЕТ (грязное) прохождения автомобилем дистанции между стартовой и финишной линией (с учетом времени реакции водителя на старт).

    - Для определения результатов квалификации учитывается время наилучшей попытки, одинаковое для каждого зачетного класса. По результатам квалификационных заездов составляется Протокол квалификационных заездов, который вывешивается на информационном стенде в Паддоке.

## СИСТЕМА ЗАЧЁТА

  - По результатам квалификационных заездов отбираются 16 (8) участников показавших лучшее время прохождения трассы. Участники располагаются по сетке (Приложение № 2) в соответствие с результатами квалификационных заездов, по олимпийской системе. Система соревнований – PLAY OFF (кроме случаев сетки по круговой системе).

  - В каждом заезде участвуют два автомобиля. Из двух автомобилей в следующий круг проходит серии заездов проходит один. Между Участниками, проигравшими в полуфиналах производиться заезд за третье место.

  - Победа в заезде засчитывается участнику, первым пересекшим финишную линию.

  - Заезды за третье место, полуфинала и финала проводятся до одной победы.

  - В основных заездах класса, участник, показавший лучшее время, чем его соперник в предыдущем заезде имеет право выбора дорожки. В квалификационных заездах участники занимают дорожки в произвольном порядке.

  - В случае если один из участников не может участвовать в заезде (технический сход, отказ и т.п.), то победа второму участнику присуждается только в том случае, если он стартовав по сигналу светофора пересечет линию финиша. При этом время прохождения дистанции значения не имеет (но не более 45 сек.) и учитывается  в следующем заезде при определении права выбора дорожки.

## СТАРТ, ДВИЖЕНИЕ ПО ТРАССЕ И ФИНИШ

  - Перед началом соревнования все автомобили находятся в Паддоке. Судьи Паддока в соответствии с Регламентом соревнования фиксируют вывод водителем автомобиля в предстартовую зону. После разогрева двигателя и шин судьи линии старта обеспечивают попарную расстановку автомобилей. Выравнивание осуществляется по передним колесам. В случае неисправности системы электронного хронометража выравнивание осуществляется по наиболее выступающей вперед части кузова. Руководитель гонки, или уполномоченный им Старший судья линии старта, подают стартовую команду, которая заключается в зажигании зеленых огней на светофоре или начале опускания обоих рук судьи из вертикального положения над головой. С максимальным ускорением автомобили движутся прямолинейно к линии финиша. Финиш проводится "с хода". Судьи линии финиша фиксируют порядок пересечения участниками линии финиша. После пересечения линии финиша водители обязаны начать интенсивное торможение без изменения траектории движения до полной остановки.

  - Описание работы стартового светофора (сверху - вниз): 2 белых огня, три желтых огня, зеленый и красный огонь. Фонари светофора дублируются для каждого участника отдельно. Подача сигнала к началу движения осуществляется по системе ПРО-Старт при помощи стартового светофора. Состояния светофора:

- 2 горящих белых огня (для каждой полосы) – готовность к старту (к этому моменту оба автомобиля выставлены на старте судьями на одной линии, двигатели заведены, оба водителя подтвердили готовность к движению)

- Белые огни с момента загорания горят в интервале 3-5 секунд, время выбирается в указанном интервале в случайном порядке.

- После погасания белых огней сразу загораются все три желтых огня (для каждой дорожки), которые горят 0,4 секунды.

- Затем желтые огни гаснут и загорается зеленый, означающий подачу стартовой команды. С этого момента водители могут начинать движение к финишу.

- Отсчет времени начинается с момента загорания зеленого огня.

- Начало движения автомобиля вперед до момента загорания зеленого огня (фальстарт) отображается на светофоре загоранием красного огня вместо зеленого.

  - Фальстарт  – начало движения автомобиля с момента установки его на предписанную стартовую позицию до момента подачи стартовой команды (включение зеленых огней). За первый фальстарт выносится предупреждение и назначается повторный заезд.

    - Повторный фальстарт в одном заезде у одного и того же Водителя приводит к дисквалификации. Победа в заезде в этом случае присваивается второму Водителю.

    - При совершении фальстарта в квалификационном заезде водитель не получает зачет в данном заезде и лишается одной квалификационной попытки. Предупреждение за фальстарт во время квалификационных заездов не выносится.

  - Разогрев резины перед заездом производиться Участником самостоятельно в предстартовой зоне, до стартовой линии. Посторонняя помощь запрещена. Пересечение осевой линии во время разогрева запрещено. Продолжительность разогрева на месте 30 секунд. За первое нарушение выноситься предупреждение. Повторное нарушение - дисквалификация.

  - Водитель, не обеспечивший подачу автомобиля с заведенным двигателем к месту формирования заезда в установленный срок (3 минуты с момента объявления о формировании заезда), от участия в заезде отстраняется и ему засчитывается поражение, а его соперник обязан действовать в соответствии с п. 7.6.  В случае возникновения технической неисправности водитель обязан проинформировать об этом руководителя гонки. При этом руководитель гонки вправе увеличить время формирования заезда на срок не более 15 минут.

  - Для технического обслуживания автомобилей в предстартовую зону допускается не более 3 механиков для каждого автомобиля, участвующего в заезде. Механики должны закончить техническое обслуживание не менее чем за 15 секунд до окончания времени формирования заезда. Механикам запрещается находиться в зоне старта.

  - Автомобили стартуют попарно согласно делению на классы и месту в стартовой решетке.

  - Старт "с места", при работающем двигателе. Двигатель автомобиля перед стартом включен. На старте автомобиль участника до момента подачи стартовой команды должен быть неподвижен. Посторонняя помощь запрещена.

  - При движении по трассе категорически запрещается пересекать осевые и боковые ограничительные линии.

  - Во время движения по трассе водитель должен находиться в автомобиле один и быть пристегнут ремнями безопасности.

    - Во время движения по трассе запрещено частичное или полное опускание стекол автомобилей.

  - Финишировавшим считается автомобиль, пересекший финишную линию.

  - Закрытый парк.

    - Водители, занявшие 1, 2, 3 и 4 места, обязаны привести свой автомобиль в Закрытый парк сразу после окончания заезда, который определил их итоговый результат, после чего немедленно покинуть территорию Закрытого парка. Автомобили находятся в Закрытом парке под контролем судей в течение 30 минут после публикации предварительных результатов. КСК имеет право увеличить это время.

    - Не постановка или несвоевременная постановка автомобиля в Закрытый парк, равно как и нарушение режима Закрытого парка влекут за собой аннулирование результата Участника.

    - Если автомобиль Участника утратил способность самостоятельно передвигаться в ходе заезда, то время его постановки определяется техническими возможностями эвакуации. Эвакуация проводится под контролем Технического комиссара.

## РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ ЧЕМПИОНАТА

  - Чемпионат состоит из ___ этапов. Подсчет очков в личном зачете Участников производится по ___ этапам. Недостающие этапы засчитываются как "0" очков.

  - Призовой фонд соревнований Чемпионата формируется в установленном порядке из заявочных взносов участников, а также денежных средств либо специальных наград, выделенных партнерами. Призовой фонд каждого этапа Чемпионата должен составлять не менее 100 000 рублей.

  - Отчисления в итоговый Призовой Фонд Чемпионата (ПФЧ) с каждого этапа – 20 000 рублей.

  - Участники классов FWD, RWD, AWD, занявшие первое, второе и третье места по результатам этапа Чемпионата получают денежный приз в соотношении 60%-30%-10% от призового фонда класса, а также награждаются обязательными дипломами, медалями и кубками этапа Чемпионата. Величина фонда для каждого класса формируется равными долями от общего призового фонда.

  - Участники классов SL и АБСОЛЮТ награждаются обязательными дипломами, медалями и кубками этапа Чемпионата

  - Призовой фонд класса АБСОЛЮТ, формируется строго из стартовых взносов данного класса. Денежным призом награждаются участники занявшие с 1 - 3 место.

  - В случае отмены одного или нескольких классов призовой фонд распределяется на оставшееся количество классов равными долями от общего фонда.

  - По итогам каждого этапа Чемпионата Участникам присваиваются очки:

1-е место - 10 очков

2-е место - 8 очков

3-е место - 6 очков

4-е место - 4 очка

с 5 по 8 место - 1 очко

Места с 5-го по 8-е получают участники, попавшие в 1 / 4 финала.

  - Победителем Чемпионата считается Участник с наибольшей суммой очков лучших ___ этапов.

  - При равенстве очков между Участниками одного класса сравниваются лучшие результаты, не вошедшие в зачет и так далее. При полном равенстве очков берется результат последнего, финального этапа.

  - Участник, занявший первое место в классе по результатам Чемпионата Урала и Поволжья, награждается кубком и дипломом; ему присваивается звание "Победитель Единого Чемпионата Урала и Поволжья 2010 года по Дрэг Рейсингу".

  - Распределение Призового Фонда Чемпионата по итогам всех этапов осуществляется равными долями для классов FWD, RWD, AWD. Награждается первое место каждого класса.

  - По решению организатора отдельные участники соревнований могут быть дополнительно отмечены специальными призами (поощрениями).

## БЕЗОПАСНОСТЬ

  - Перед началом соревнования Руководитель соревнований обязан проверить готовность трассы и соответствие ее требованиям безопасности, установить информационный стенд в Паддоке с опубликованным регламентом, и получить допуск к началу соревнования от КСК.

  - При проведении соревнований ответственность за обеспечение мер безопасности несут Организатор и Руководитель соревнований, который имеет право и обязан принять любые меры, вплоть до остановки Соревнования, если появилась угроза жизни и здоровью зрителей или Участников.

  - Участники соревнований обязаны:

    - До Соревнований обеспечить соответствие автомобиля "техническим требованиям к автомобилям, участвующим в соревнованиях по Дрэг Рейсингу" (см. Приложение № 3 к настоящему Регламенту) и требованиям по безопасности, а также прохождение Административной проверки, Медицинской и Технической комиссии и устранение всех полученных замечаний (если они возникли).

    - На территории и во время непосредственного проведения Соревнований:

- выдвигаться на старт исключительно по команде Судьи;

- осуществлять движение к старту, а также возвращаться после финиша в Паддок исключительно в соответствии со схемой движения, предоставленной Организаторами;

- двигаться в предстартовой зоне не быстрее 10 км/час, во время возврата от Финиша к Старту не выше 30 км/час.

    - Водители обязаны использовать шлемы автомобильного или мотоциклетного образца, а так же комбинезон установленного образца омологации. Рекомендуется использование другой омологированной амуниции.

  - В целях обеспечения безопасности проведения соревнований Организатору соревнований необходимо обеспечить:

- телефонную связь, а так же звуковую трансляцию для информирования зрителей и Участников соревнования (водителей, судей, механиков, персонала);

- наличие предусмотренного Планом безопасности количества автомобилей скорой медицинской помощи или автомобилей «экстренного вмешательства» и их правильное расположение на трассе; наличие эвакуатора;

- готовность всех служб к экстренному обеспечению противопожарных мероприятий и оказанию медицинской помощи;

- поддержание общественного порядка и дисциплины водителей, персонала и зрителей.

## ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ

  - Согласившись принять участие в соревновании, Участник признаёт положения всех нормативных документов соревнования по Дрэг Рейсингу:

- Спортивным кодексом РАФ (СК РАФ),

- Правилами соревнований по Дрэг-рейсингу 2010 г.,

- Техническими требованиями к автомобилям участвующим в национальных соревнованиях по Дрэг-рейсингу (ТТ),

- Статье 253 приложения J к МСК ФИА,

- Официальным Регламентом Единого Чемпионата Урала и Поволжья по Дрэг-рейсингу,

и обязуется соблюдать их.

  - Каждый Участник и его персонал обязаны знать настоящий Регламент и чётко выполнять все изложенные в нем требования, безоговорочно выполнять все указания Руководителя соревнований и членов Судейской Бригады. Невыполнение этого пункта влечёт за собой исключение из соревнований. Заявочный взнос при этом НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ.

  - За все действия, осуществляемые в ходе соревнований, каждый Участник и его персонал несут ответственность согласно действующих законодательных актов РФ (ГК РФ, УК РФ и т.д.).

## НАКАЗАНИЯ

| Нарушение | 300% Заявочного взноса | Предупреждение | Исключение |
| --- | --- | --- | --- |
| Допущение повторного фальстарта в одном заезде | - |  | Х |
| Первое нарушение правил Предстартовой зоны и правил прогрева шин | - | Х | - |
| Повторное нарушение правил Предстартовой зоны и правил прогрева шин | - | - | Х |
| Отсутствие в автомобиле готового к использованию огнетушителя | - | - | Х |
| Выезд на стартовую линию без шлема | - | Х | - |
| Отказ пристегнуться ремнями безопасности или надеть шлем по требованию Судей | - | - | Х |
| Отказ от размещения обязательной рекламы | Х | - | - |
| Неподчинение судьям | - | - | Х |
| Три и более дисциплинарных замечания (Предупреждения) | - | - | Х |

  - Всякое неспортивное, обманное, недостойное поведение, предпринятое Участником или представителями Участника, рассматривается КСК, которая вправе применить любое возможное наказание, вплоть до исключения Участника из соревнований (ст. 153 СК РАФ).

  - Участник (заявитель) несет ответственность за все действия и нарушения правил своих Водителей, Механиков и иного технического персонала, но равно и каждый из вышеперечисленных несет персональную ответственность за нарушение правил настоящего регламента и СК РАФ.

  - Решение об исключении Водителя или Участника из соревнований объявляется КСК на условиях, предусмотренных ст. 141 СК РАФ.

Исключение приводит к потере заявочных взносов, которые остаются у Организатора Этапа.

12.4 	Штрафы должны быть уплачены Руководителю гонки.

Любая задержка платежа приведет к временной дисквалификации на период, пока не уплачен штраф (ст. 157 СК РАФ).

## ПРОТЕСТЫ И АПЕЛЛЯЦИИ

  - Все протесты подаются в письменном виде персонально Руководителю либо Тех.Комиссару, либо КСК гонки вместе с внесением денежного залога, который не возвращается, если протест признан необоснованным.

  - Протест на техническое состояние должен быть подан не позднее 20 минут после завершения основных заездов класса. В противном случае протест не рассматривается.

  - Сумма залогового взноса на подачу Протеста на техническое состояние равна 5 000 руб.

  - Если Протест подразумевает демонтаж и повторную сборку различных частей автомобиля, залоговый взнос должен покрывать расходы на проводимые работы, включая транспортировку и т.п.

  - Расходы, вызванные необходимыми работами с автомобилем и его транспортировкой, несет податель Протеста, если Протест признан необоснованным, или Участник (Заявитель), против которого подан Протест, если Протест признан обоснованным.

  - Если Протест признан необоснованным, а расходы, возникшие при рассмотрении Протеста (техническая инспекция, транспортировка и т.д.) оказались больше, чем сумма внесенного залога, разницу должен погасить заявитель Протеста.

  - Участники могут апеллировать относительно решений по своему Протесту (согласно гл. XIII СК РАФ).

  - Размер и порядок внесения платы при подаче апелляций определяется Организатором.

  - Не принимаются протесты на решения судей линии финиша и судей фактов.

  - В случае отказа предоставления автомобиля на осмотр технического состояния, связанного с протестом, участник исключается из соревнований, а результат аннулируется, вступительный взнос не возвращается.

## РЕКЛАМА

  - Организатор вправе установить Обязательную рекламу для всех Участников соревнований. За отказ от Обязательной рекламы стартовый взнос увеличивается на 3000 руб.

  - Участники соревнований обязаны резервировать места для Обязательной рекламы на своих автомобилях. Обязательная реклама, выполнена на самоклеющейся плёнке, схема размещения рекламы выдается Участникам в ходе Административной проверки.

  - Участники обязаны обеспечить надлежащее закрепление рекламы на всём протяжении соревнований. Автомобили без обязательной рекламы в установленных местах не допускаются к заездам.

  - Участники вправе размещать на своих автомобилях, в местах, не зарезервированных под Обязательную рекламу, любую рекламу, если она не противоречит законодательству РФ, не закрывает обзор с места водителя, не является оскорбительной для кого-либо.

  - Проведение рекламных акций и торговли на месте соревнования может осуществляться только по согласованию с Организатором.